## Slide 1: iTask：多功能轻型智能终端
应用软件课程设计 项目展示

## Slide 2: iTask 多功能轻型智能终端
2022年5月21日
小组成员：白玮琦 易红旭 黄鹏程
季嘉舟 叶鲁毅 陆心茹

## Slide 3
项目背景
1
2
3
4
开发流程
模块设计及展示
项目总结

## Slide 4: 项目背景
01

## Slide 5
项目背景
应用软件课程设计 项目展示
嵌入式技术的发展
  硬件软件
用户个性化的需求
轻量级系统
Notes: 以前，嵌入式系统一直作为专用的计算机系统，是装置或设备的一部分，实现单个的，具体的功能。
但目前，随着芯片行业的蓬勃发展，尤其是SOC（系统级芯片）的广泛应用。
嵌入式设备可以以更低廉的价格，实现更多的工作，嵌入式整机的开发工作也从传统的硬件为主变为软件为主，可以说，嵌入式智能芯片是构成未来世界的“数字基因”
目前，我们打交道最多的嵌入式设备，就是一些智能穿戴设备，如手表手环等，这些设备往往使用更实惠的芯片，使用一些轻量级的操作系统，完成用户个性化的需求

## Slide 6
需求分析
我国嵌入式软件市场稳中向好，规模持续走高。
嵌入式操作系统百花齐放
研究和发展嵌入式系统及应用大有可为
应用软件课程设计 项目展示
Notes: 常见的嵌入式系统Vxwork、uC/OS、Linux等
市场激烈，有的公司直接魔改操作系统，如Windows CE，效率低，速度慢，一直没有良好的发展。开源的操作系统如uC/OS等更受开发者青睐，但是安全问题较为突出。
嵌入式操作系统市场并没有形成像手机、电脑系统市场那样，一家或几家独大的场面，研究和发展嵌入式系统大有可为

## Slide 7
项目目标
应用软件课程设计 项目展示
Notes: uC/OS-III是一个开源的实时操作系统，它可以移植到多种硬件平台，
在STM 32中移植uC/OS操作系统作为我们的开发平台
并以此为基础开发多种应用软件，最终实现一个个性化程度高、多功能的智能设备终端
另一方面，我们也希望能够从这次的项目中，完成一个基本的从硬件接口到应用实现的完整过程，具体学习到操作系统的各项功能

## Slide 8: 开发流程
02

## Slide 9
项目框架
应用软件课程设计 项目展示
Notes: 从底层到顶层

## Slide 10
初期学习
主要学习内容：
STM32 开发
uC/OS操作系统
Emwin可视化框架
STM32寄存器
用STM32点灯
STM32写库
STM32的库开发
EmWin可视化框架
模拟开发
嵌入式系统上的开发
STM32各个组件的学习
uC/OS操作系统的架构
操作系统到嵌入式设备的移植
应用软件课程设计 项目展示
Notes: 因为项目主体庞大，一开始有点无从下手，大部分时间用在了学习上面

## Slide 11
项目推进
应用软件课程设计 项目展示
Notes: 主要使用git对项目进行管理
两个分支，一个dev，一个main
开发阶段，每个成员将写好的代码push到dev分支上面，定期开会进行merge，合并到main分支上面

## Slide 12
项目推进
应用软件课程设计 项目展示
uC/OS操作系统的移植
├─uC-CPU
│ └─ARM-Cortex-M3
│ └─RealView
├─uC-LIB
│ └─Ports
│ └─ARM-Cortex-M3
│ └─RealView
└─uCOS-III
├─Ports
│ └─ARM-Cortex-M3
│ └─Generic
│ └─RealView
└─Source
Notes: 项目的开发过程，我们主要是进行并行开发
首先，一方面，移植操作系统，作为我们项目的基础和平台

## Slide 13
项目推进
应用软件课程设计 项目展示
Emwin模拟平台上的模拟和调试
Notes: 另一方面，我们发现可视化系统emwin可以在电脑上进行可视化界面的模拟和调试，这大大减少了硬件调试的时间

## Slide 14
开发分支
应用软件课程设计 项目展示
嵌入式平台上的软件开发
桌面
日历
时钟
便签
游戏
--贪吃蛇
--飞机大战
放主界面图片
Notes: 在操作系统移植成功后，我们就开始分模块进行开发，主要包括以下内容
下面一部分，将由我们组的各个同学，分别讲解由他主导开发的部分功能。

## Slide 15: 模块设计及展示
03

## Slide 16
系统桌面
应用软件课程设计 项目展示
Notes: 生成图标位图，添加图标到桌面
添加点击事件，执行中断，创建新窗口并把移动函数头部指针到新的句柄，执行回调函数

## Slide 17
飞机大战
应用软件课程设计 项目展示
Notes: 飞机大战
大部分飞机图片均采用位图显示，占用内存小，而且有复古的感觉

## Slide 18
飞机大战
应用软件课程设计 项目展示

## Slide 19
贪吃蛇
应用软件课程设计 项目展示
Notes: 贪吃蛇作为一款简单而不失趣味的经典游戏，作为学习项目还是比较合适的，我们利用ucos-iii系统平台进行游戏开发设计，成功在平台上开发出贪吃蛇游戏
游戏逻辑流程如图所示，首先对snake、目标食物、整个游戏进行属性结构体封装定义，包括位置坐标、方向、分数等属性
然后在系统上进行游戏界面绘制，采用简洁干净的白底作为游戏背景，随后绘制初始蛇身，随机得到食物横纵坐标并绘制在屏幕，在不断进行屏幕刷新绘制的同时也检测用户按压指令，更新蛇身行进方向，绘制新蛇身，并保持食物吃下与否、是否发生碰撞的检测，整个流程不断进行
游戏结束后显示提示、打印成绩，完成游戏

## Slide 20
贪吃蛇
应用软件课程设计 项目展示
Notes: 这是emwin仿真测试结果图，整体运行顺畅，玩家指令读入也没问题，在实际硬件设备上运行也没问题，

## Slide 21
便签
应用软件课程设计 项目展示
需求
记录各种事务
记录重要性
记录截止日期
便于查阅和修改
设计目标
基于STM32开发板和Emwin可视化框架
实现添加和删除事项的功能
支持文字输入修改

## Slide 22
便签
应用软件课程设计 项目展示

## Slide 23
日历
应用软件课程设计 项目展示
需求
实现农历、节气等信息
查阅过去或未来某天的有关信息
要求具有实用性和便利性
具体实现
支持从1900年到2099年的农历查询和2000年到2050年的节气查询
附属函数为公农历转换和24节气标注
计算甲子年份

## Slide 24
时钟
应用软件课程设计 项目展示
软件工具: GUIBuilder.exe BmpCvtST.exe
MDK5
VS 2019
主要代码设计：
1.增加显示时间字符串,文本框
2.修改回调函数,添加文本刷新,将存储时间的字符串内容输出.

## Slide 25
时钟
应用软件课程设计 项目展示
该界面显示时间可根据如下方式调整；也可将实时时钟的数值转换为字符串后,再通过拷贝函数传递至存储字符串数组.

## Slide 26
闹钟
应用软件课程设计 项目展示
该界面通过创建定时器，其功能是经过指定周期后，向指定窗口发送消息。
发送消息："\r\n The alarm clock rang!!! \r\n"//闹钟响了

## Slide 27
照相机 - 整体逻辑
应用软件课程设计 项目展示
我们从数据的流动来看，可以把照相机模块的开发分为数据的流入的处理[in]以及数据的流出[out]的处理
Notes: 与基于emWin开发的其他的具有较好的顶层封装的应用开发不同，照相机需要单独的一套采集和显示的驱动逻辑，并且受限于STM32的64KB的SRAM内存空间，从而导致很多开发的方法都是不可行的；当然这也再次体现了嵌入式系统的特点：轻量但使用场景受限，并且得时刻注重内存空间上的分配。由于细节驱动上的繁琐，我们将阐述照相机开发的驱动逻辑。
我们考虑数据的流向：in 和 out
在IN模块的开发上，我们使用STM32板上的寄存器控制OV7725的摄像外设的采样模式，比如光照度等参数；利用AL422B作为扩展的SRAM来存储OV7725外设采样到的一帧图片，然后以FIFO的方式读入AL422B的数据
在OUT模块上，主要是利用移植的文件系统FatFs来管理SD卡，再利用高层封装的I.O函数按照bmp的格式写出当前LCD屏幕上的图像

## Slide 28
照相机 - 采集和显示[in]
应用软件课程设计 项目展示
OV7725和STM32的时钟频率不同如何调节？（生产者消费者问题）
一张240*320的图片的大小大于STM32的内存大小（64KB），如何采集和显示？
Fig：摄像机外设
Fig：通信同步方法
Notes: OV7725摄像机驱动：作为感光元件，修改相应的寄存器，从而对外界数据进行定制化地采集；当一帧图片传输完成后，其对应的寄存器上存在一个跳变的信号供STM32检测
AL422B FIFO：作为扩张的SRAM的缓冲（可以存储一帧240*320图片）
Q1：OV7725和STM32数据的同步问题
A 首先底层驱动通过寄存器来控制相应的读偏移以及写偏移
B 使用上图的方法，通过切断联系，防止OV7725在STM32读取之中写入数据，保证数据的可靠性
Q2: 修改OV7725对应寄存器更改其数据采集的模式和方法（容易在最基础的照相机上扩张，从而调节亮度模式之类）
利用”扩张SRAM”— AL422B（FIFO的读写方式）来对一帧图像进行读写，从而完成数据采集，我们再调用LCD显示的驱动函数，即可完成LCD显示

## Slide 29
照相机 – 文件系统移植[out]
应用软件课程设计 项目展示
Fig: FatFs的分层视图
Fig: FatFs的分层调用
能否使用Unix下典型的文件I/O函数，例如f_open, f_close, f_write, f_read等控制外存？
STM32如何有效管理外存？例如本次使用的SD卡
移植文件系统需要的一般需要的硬件驱动编写工作
Notes: Q1：
与普通的C语言下的I/O的f_read、fopen不同，由于STM32不能使用这些调用；并自身并没有文件系统，但是管理外加的存储，如果外存本身没有文件系统，那么我们难以管理存储的具体位置，也较难管理不连续存储等问题，故这里我们需要文件系统，在经过文件系统的移植后，我们在f_mount挂载相应的存储设备后即可调用常规的C语言下的Unix类型的I/O函数
Q2：我们应该选择怎样的文件系统？
FatFs的好处在于占用内存小且可以裁剪让我们选择适当的功能，适用于STM32类似的小型嵌入式设备，加载到执行内存上的文件系统对象约占4KB
Q3：一般文件系统移植需要完成的工作
编写底层的驱动，因为作为底层的驱动，嵌入式与不同的外存通信具有不同的通信协议，我们需要编写诸如disk_state, disk_read类似的底层驱动函数（定义在diskio.c中)，以disk_initilize为例，例如这个为了挂载SD卡环境下，我们需要实现与SD卡通信的相关驱动
插入图片：FatFs作为文件系统的抽象

## Slide 30
照相机 – 写入bmp文件[out]
应用软件课程设计 项目展示
To be continued: 正在调试还未完成的工作 通过蓝牙驱动和手机的连接，从而完成照片上的同步
好消息：我们已经可以调用f_open, f_write等高抽象接口向SD卡中写入文件了！
如何将输入的数据流（像素点流）输出到bmp文件？
STM32的SRAM中无法存储一张图片，如何写入写入到文件系统中？
bmp格式的文件应该以怎样的格式写入？
Fig: 摄像头中的水杯
Fig: bmp的文件格式
Notes: Q1：Q2：类似前面的方法，一个一个地输出
锁定当前的屏幕，然后通过读取LCD屏幕的RGB565的驱动调用来得到相应的颜色的像素值，并利用临时变量存储，再利用f_write调用即可输出
Q3：bmp的消息格式，显然我们按照标准的bmp文件的格式写入相应的比特流即可
bmp文件头(bmp file header)：提供文件的平台、格式、大小等信息
位图信息头(bitmap information)：提供图像数据的尺寸、位平面数、压缩方式、颜色索引等信息调色板(color palette)：可选，如使用索引来表示图像，调色板就是索引与其对应的颜色的映射表（我们这里是BGR565转化为BGR88，即24位不使用调色版，而不断输入bgr的值）（调色版对应于对应于色彩数较少的情况，例如常用的256色）
位图数据(bitmap data)：若有调色版则输入对应的映射值；否则循环输入bgr的值
BGR565：LCD屏采用的是BGR565，ILI9341_Read_Data ()调用
插入：正在摄影中的水杯，bmp文件的格式，电脑上打开的bmp文件—拍摄得到的水杯

## Slide 31: 项目总结
04

## Slide 32
应用软件课程设计 项目展示
成果总结
uC/OS操作系统
的移植与改写
顶层软件的
开发与移植
硬件设备的
利用与交互
1
2
3
4
多功能轻型
智能终端
Notes: 以上是我们预期的想要完成的内容，最后简单说一下我们项目的完成情况
首先完成了移植工作，本来计划对操作系统进行部分优化，如增加CPU利用率检测等，但由于时间紧张，后续将会进行完善
受限于硬件资源有限，硬件设备的交互我们主要利用了摄像机和板子上的信号灯
在此基础上，我们开发了六个有趣实用的顶层软件
实现了一个多功能轻型智能终端

## Slide 33
应用软件课程设计 项目展示
成果展示

## Slide 34
感谢聆听
共克时艰